ООО "ЯЛСС" тел: 320--9295

ЭПОДЖЕТ

СВЕРХТЕКУЧАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

ДЛЯ ШПРИЦЕВАНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

- ремонт сооружений, имеющих трещины или разрывы, обусловленные нагрузками, ударами или землетрясениями;

- крепление и усиление сооружений шприцеванием под низким давлением.

## ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ремонт балок, опор и трещиноватых полов шприцеванием под низким давлением;

- усиление балок и полов шприцеванием;

- усиление балок и полов способом плакирования бетона, т.е. когда прикрепляемые пластины  крепятся боковыми клапанами, что делает невозможным непосредственное нанесение клея Aдесилекс PG1;

- заделка трещин в резервуарах, емкостях и каналах;

- ремонт шприцеванием требующих крепления элементов фасадов, облицовок и различных архитектурных деталей;

- защитные шприцевания посткомкрессионных кабелепроводов;

- укрепление и ремонт шприцеванием гражданских и промышленных дорожных сооружений, имеющих трещины;

- заделка трещин в цементных стяжках;

- укрепление и ремонт шприцеванием бетонных сооружений, повреждённых землетрясениями, осадкой или ударами.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЭПОДЖЕТ - двухкомпонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителя. Предварительно отмеренные порции обоих компонентов (компонент А - смола и компонент В - отвердитель) перед употреблением смешиваются.

После перемешивания ЭПОДЖЕТ становится текучей жидкостью, очень удобной для инжекции. 	ЭПОДЖЕТ полимеризуется без усадки и великолепно сцепляется с бетоном и сталью. После отверждения он становится водостойким и механически прочным, имеет хорошие изолирующие свойства.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- не используйте ЭПОДЖЕТ при температуре ниже + 50С;

- не наносите ЭПОДЖЕТ на влажные поверхности;

- не наносите ЭПОДЖЕТ на пыльные, хрупкие или слабые основы;

- не используйте ЭПОДЖЕТ для герметизации компенсационных швов.

расход:	Герметизация трещин: 1,1 кг/л пустот. Приклеивание бетона к стали: 				1,1 кг/м2/при толщине клеевого слоя 1 мм.

УПАКОВКА: по 2,5 и 5 кг.

Подробную информацию запрашивайте по

тел. 320-92-95 ООО "ЯЛСС"