ПРАЙМЕР S

водозащитная грунтовка для гипсосодержащих основани

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

1. Нанесение грунтовки

1.1. Обрабатываемое основание должно быть сухим, чистым, обезжиренным и очищенным от остатков краски, штукатурки и раствора.

1.2. При обработке гипсокартонных и деревянных поверхностей учитывайте инструкции их производителей. При обработке деревянных поверхностей последние должны быть жестко закреплены во избежание коробления.

1.3. Не применять при температуре ниже +5оС !

1.4. Наносите грунтовку щеткой или валиком. Для надежной влагоизоляции наносите

2 - 3 слоя. Каждый последующий слой должен быть нанесен после того, как предыдущий слой загустеет (примерно 20 - 30 мин.).

2. Облицовка керамической плиткой

2.1. Облицовку керамической плиткой можно проводить через 12 час после нанесения последнего слоя.

2.2. Перед укладкой плиток на гипсокартонное основание убедитесь, что стыки между ним и деревянной стеной или полом хорошо зашпаклеваны (рекомендуем готовые водозащитные мембраны, 7 - 10 см шириной) .

2.3. Для очень гибких оснований используйте клей "Керабонд", замешанный на смеси "Изоластик" + вода  (соотношение 1 : 1).

2.4. Для затирки швов  используйте "Ультраколор".

2.5. Для эластичной герметизации стыков между стенами или между стеной и полом используйте силиконовый герметик "Мапесил АС".

3. Очистка

Промывайте инструменты и тару водой сразу же после работы. Сухие остатки удаляйте механически или органическим растворителем (бензином, скипидаром).

4. РАСХОД : в зависимости от природы основания - 100 г/м2 на каждый слой.